Instruction	Op[5:0]	RegWrite	RegDst	AluSrc[1:0]	Branch	MemWrite	MemtoReg	ALUOp[2:0]	Jump[1:0]
R-type*	000000	1	1	00	0	0	0	010	00
lw	100011	1	0	01	0	0	1	000	00
sw	101011	0	X	01	0	1	X	000	00
beq	000100	0	X	00	1	0	X	001 (sub)	00
addi	001000	1	0	01	0	0	0	000 (add)	00
j	000100	0	X	XX	0	0	X	XXX	01
andi	001100	1	0	10	0	0	0	011 (and)	00
jr	000000	0	X	XX	X	0	X	XXX	10
jal	000011
ori	001101	1	0	10	0	0	0	100 (or)	00
bnal	100100

*note: R-type ne couvre pas jr